A vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő vízgazdálkodási létesítmények állapota, fejlesztési igények és lehetőségek Békés megyében

BEVEZETÉS

Békés megye területe 4 Igazgatóság területére esik, amelyek a következők:

- Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és vízügyi Igazgatóság 		Szeged

- Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság		Szolnok

- Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság			Debrecen

- Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság		Gyula

1 sz. ábra

Az igazgatóságok közintézeti formában működő közszolgáltató szervezetek, vízügyi igazgatási szervek. Az igazgatóságok gondoskodnak a térség árvízvédelmi és belvízvédelmi biztonságáról, a vízminőségi kárelhárítási feladatok ellátásáról. Üzemeltetik, fenntartják és fejlesztik a kezelésükben lévő vízgazdálkodási létesítményeket. Ellátják a távlati vízbázisok védelmével, a vízrajzi tevékenységgel, a vizek szabályozásával, a vízi és hajóutakkal kapcsolatos feladatokat. Működtetik a kezelői feladatok ellátásához szükséges laboratóriumokat, monitoring hálózatokat és információs rendszereket. Koordinációs feladatokat látnak el a területi vízgazdálkodás szereplői tevékenységének összehangolása érdekében és részt vesznek a nemzetközi vízügyi együttműködésben.

A következőkben megyei feldolgozásban értékeljük az igazgatóságok által kezelt vízgazdálkodási létesítmények állapotát, helyzetét, a legfontosabb fejlesztési feladatokat, de említést teszünk a gátló körülményekről, a problémákról is.

- ÁRVÍZVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK

  - VÉDMŰVEK

    - ÁRVÍZVÉDELMI FŐVÉDVONALAK

- A fővédvonalak helyzete, kiépítettsége

Békés megye 2.772 km2 árterületetét három KÖR-KÖVÍZIG kezelésébe tartozó 312,7 km elsőrendű fővédvonal védi az árvizek kártételei ellen.

A fővédvonalak 58,8 %-a (183,9 km) felel meg geometriai értelemben a mértékadó árvízszint, magassági biztonság, minimális keresztmetszeti méretek alapján meghatározott mértékadó előírásoknak. A kiépítettnek számító védvonalak az 1 %-os gyakoriságú (100 évenként egyszer előforduló) árvízszintek ellen nyújtanak védettséget – megfelelő figyelőszolgálat és védelmi tevékenység mellett.

2. sz. ábra

A fővédvonalak geometriai kiépítettségét meghatározó főbb paramétereket jogszabályok határozzák meg, amelyek a következők:

- Mértékadó árvízszintek és magassági biztonságok:	15/1997. KHVM. rendelet

- Koronaszélesség és minimális rézsűhajlások:	30/2008. KvVM. rendelet

A magassági biztonság mértéke az országhatárt metsző folyóknál 1,2 m egyéb helyeken 1,0 m.

A töltések minimális koronaszélessége 4,0 m, minimális rézsűhajlása 1:3.

Ezen előírások figyelembe vételével a töltések geometriai kiépítettsége az egyes töltésszakaszokon  a következő:

- Hármas-, Kettős-, Fehér-Körös balpart			100,0 %	80,8 km

- Hármas-Körös jobbpart					  10,5 %	  2,3 km

- Hortobágy-Berettyó jobbpart 				  34,4 %	  3,1 km

- Hortobágy-Berettyó balpart				     0,0 %	  0,0 km

- Sebes-Körös jobbpart					  68,3 %	22,3 km

- Berettyó jobbpart						100,0 %	18,4 km

- Berettyó balpart						  93,63 %	11,3 km

- Sebes-Körös balpart					  12,9 %	  5,4 km

- Kettős-Körös jobbpart					  52,8 %	19,1 km

- Fekete-Körös jobbpart					 100,0 %	15,8 km

- Fekete-Körös balpart					  13,7 %	2,8 km

- Fehér-Körös jobbpart					  27,4 %	2,6 km

Békés megye összesen:					  58,8 %	183,9 km

- Fejlesztési tervek

A védművek fejlesztése 1966-ban kezdődött, amely azóta is tart. A fejlesztési munkák eredményeként alakulhattak ki a védelmi rendszer egyes elemei, (lokalizációs töltések, szükségtározók) és a meglévő árvízvédelmi fővédvonalak 58,8 %-os geometriai kiépítettsége.

A Fehér-, Kettős-Körös balparti töltésének kiépítése 1990-ben befejeződött. A Fekete-Körös jobbparti töltéserősítési munkák 1982-1988 között elkészültek. Fejlesztése került a Kettős-Körös jobb part Szanazug - Békés közötti szakasza, Kiviteli és engedélyes tervekkel rendelkezünk a Békés – Mezőberény közötti töltésszakasz fejlesztésére vonatkozóan. A Kettős-Körös töltésszakasz fejlesztése 2015. utáni időszakra várható.

3. sz. ábra

A Sebes-Körös bal parti töltés fejlesztése ezt követően valósulhat meg, amellyel a Kettős-Sebes Körös közti öblözet fejlesztése befejeződhet.

A Kettős-Sebes-Körös közti öblözet fejlesztését követően valósulhat meg a Berettyó, a Sebes-Körös, a Hármas-Körös, és a Hortobágy-Berettyó folyók által határolt terület ( árvízvédelmi öblözet) fejlesztése, amelynek keretében elődlegesen megszüntetésre kerülnek a Hármas-Körös jobb parton és a Hortobágy-Berettyó bal parton meglévő jelentős magassági hiányok.

Az árvízvédelmi töltések előírt méretre történő kiépítése Békés megye területén a Fehér-, Fekete-Körös deltájában lévő öblözet fejlesztésével fejeződhet be.

Az egyes öblözetek fejlesztésének sorrendjét az Igazgatóságok fejlesztési tervei határozzák meg.

- Fejlesztési projektek

Kettős-Körös árvízvédelmi fejlesztése

A Környezet és Energia Operatív Programra (2007-2013) előkészített pályázat, amely 2013-ig pályázati forrás hiánya miatt nem valósulhat meg. A pályázat műszaki tartalma a következő:

- Kettős-Körös jobbpart 5+990-24+016 tkm-ek közötti elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal előírt méretekre és altalaj biztonságra történő kiépítése

- A töltésben lévő műtárgyak rekonstrukciója

- Használaton kívüli műtárgyak elbontása,

- A folyó hosszúfoki szakaszán a középvízi meder partvédőművel történő biztosítása

    - ÁRVÍZI SZÜKSÉGTÁROZÓK

A rendkívüli magasságú árvizek kezelésére 5 db kiépített árvízi szükségtározó szolgál, melyek együttes kapacitása 257,5 millió m3.

4 sz. ábra

A Remetei árvízvédelmi öblözet területén lévő ún. Nagydelta vésztározó nem tekinthető árvízvédelmi létesítménynek.

- A szükségtározók helyzete, kiépítettsége

A Mérgesi árvízi szükségtározó

Mind a Sebes-, mind a Kettős-Körös felöl 1-1 db műtárgy nélküli, 70,0-70,0 fm hosszúságú béléscsövezett robbantási furatokkal előkészített megnyitási hellyel rendelkezik.

A tározótérbe kivezetett víz visszavezetése a megnyitási helyen keresztül és a ( 2x2,20 nyílásméretű, 23,1 m3/s névleges kapacitású víz-visszavezető műtárgyon keresztül történik a Kettős-Körösbe. A vízvisszavezető műtárgy duzzasztási idényben öntözési víz gravitációs átvezetésére is alkalmas.

A Mályvádi árvízi szükségtározó

A szükségtározó a Fekete-Körös bal partján helyezkedik el. A tározó fő műtárgyai a tározó észak-nyugati részén  a Fekete-Körös bal parti töltésén  vannak.

A tározó 1 db fix küszöbű béléscsövezett robbantási furatokkal előkészített megnyitási hellyel és 1 db 3x2,40x1,80 nyílásméretű vízvisszavezető zsilippel  rendelkezik. A zsilip ökológiai célú vízbevezetésre is alkalmas.

A Kisdelta árvízi szükségtározó

A szükségtározó a Fehér-, Fekete-Körös deltájában helyezkedik el. A tározó a Fehér-Körös felől 1 db fix küszöbű, béléscsövezett robbantási furatokkal előkészített megnyitási hellyel rendelkezik.

A víz visszavezetése a megnyitási helyen és az Itceéri csatornán lévő fenékvíz-levezető műtárgyon keresztül megosztottan történik.

A 26 millió m3-es tározott vízmennyiségből 14 millió m3-t (53,8 %)  - a 2x150x150 cm nyílás-méretű műtárgyon keresztül - a Gyula II. szivattyútelephez maximum 3,8 m3/s vízhozam kapacitással lehet levezetni.

Kutas árvízi szükségtározó

A Berettyó bal parti töltése és a Kutas-főcsatorna jobb parti töltése közötti területen  helyezkedik el. Töltő, vagy ürítő műtárgya nincs, töltése az árvízvédelmi töltés megbontásával történik.

Halaspusztai árvízi szükségtározó

Szeghalom halaspusztai határrészében, a Sebes-Körös jobb parti és a Berettyó bal parti árvízvédelmi töltés, valamint a meglévő tározó töltés és a halaspusztai lokalizációs töltés által határolt  területen fekszik,. Töltő, vagy ürítő műtárgya nincs, töltése az árvízvédelmi töltés megbontásával történik.

Árvízi szükségtározóink kivétel nélkül üzemképesek. A robbantási technológiára tervezett 3 db tározó üzembe helyezését a szolnoki székhelyű Búvár Kft. vezette konzorcium végzi szerződés alapján. Ez a konzorcium látja el a jövőben az ország területén felmerülő töltés- és jégrobbantási feladatokat.  Mivel a korábbi tervekben szerepeltetett robbanóanyagok ma már nincsenek forgalomban, ezért a robbantás-technológiai előírásokat frissíteni kell.

A Halaspusztai és Kutas tározók megnyitása kotrók segítségével történik.

- A szükségtározók fejlesztése

A jelenlegi, előírt méretre történő töltéskiépítéseink jelentős elmaradása mellett a fő problémát az jelenti, hogy az 1970-es években statisztikai vizsgálatokkal megállapított 1 %-os valószínűségű mértékadó árvízszintet időközben a folyók maximális vízállásai (LNV-k) szinte mindenütt (9,5 ill. 3,3 km szakasz kivételével) meghaladták már ma is. Mire a kiépítések befejeződnek az emelkedés trendje miatt az LNV-k jelentősen meg fogják haladni az előírások alapját képező mértékadó árvízszinteket. Ezen probléma kezelése az árvízi szükségtározók korszerűsítésével valósulhat meg.

A szükségtározók kapacitása megfelelő, azonban a tározók és azok műtárgyai korszerűsítésre szorulnak. A Kutas és Halaspusztai tározókat töltő ürítő műtárgyakkal kell ellátni, és emelni szükséges a tározóterületet határoló töltések magasságát. A Mérgesi szükségtározónál a Kettős-, és a Sebes Körös felöli megnyitási helyeken műtárgyas megnyitást kell kialakítani.

- Fejlesztési projektek

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki 2007 novemberében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósuló fejlesztésekre:

A TIKÖVIZIG-nél:

Szükségtározók LIDAR-os légiszkennelése, 3D terepmodell előállítása

(A Berettyó folyó árvízvédelmi fejlesztése)

A KÖR-KÖVIZIG-nél:

Az Igazgatóság tervei szerint 2014-ig megvalósul a „Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése” tárgyú projekt, amely a következő főbb létesítményeket és munkákat tartalmazza:

- Megnyitási hely átépítése robbantásos megnyitásról műtárgyas megnyitásra.

- Új gravitációs vízvisszavezető műtárgy építése

- Árvízvédelmi töltés fejlesztés és műtárgy megközelítő út építése a Fehér-Körös jobb parton 1796,0 fm hosszon.

Terv szerint 2015-ig megvalósul a „Mályvádi árvízi szükségtározó korszerűsítése” tárgyú projekt is, amely a következőket tartalmazza:

- Megnyitási hely átépítése robbantásos megnyitásról műtárgyak megnyitásra.

- Új felső megnyitási hely kiépítése a Fekete-Körös bal parton

- Fekete-Körös bal parti árvízvédelmi töltés magassági hiány megszüntetése töltéssapkázással a szükségtározó menti töltésszakaszon.

- Árvízvédelmi töltés fejlesztése és műtárgy megközelítő út építése a Fekete-Körös bal part Anti gátőrtelep felső megnyitási hely közötti szakaszon.

A KÖR-KÖVIZIG Környezet és Energia Operatív program (KEOP – 2.1.1) keretében megvalósuló szükségtározó fejlesztési projektek mindegyike jelenleg az előkészítés (tervezés) fázisában van. Az előkészítő munkák a Kisdelta tározó esetében 2010. szeptember 30-án, a Mályvádi tározó esetében 2011. március 30-án fejeződnek be.

5. sz. ábra

A Fehér-, és Fekete-Körösi szükségtározók korszerűsítését, fejlesztését követően 2015-től tervezzük a Kettős-, Sebes-Körös deltájában lévő Mérgesi árvízi szükségtározó fejlesztését is.

    - MÁSODRENDŰ VÉDVONALAK

- A töltések helyzete, állapota

Másodrendű töltések

A fővédvonalak mellett a terület árvízi biztonságát szolgálja még 104,8 km összes hosszúságú másodrendű védtöltés (4 db lokalizáló töltés, 2 db körtöltés, 3 db szükségtározó töltés)

Az Igazgatóságok intézményi finanszírozásának folyamatos csökkenése miatt a töltések kaszáltsága, karbantartottsága elmarad a műszakilag elvárt mértéktől.

A másodrendű védvonalaink védképessége még megfelelő.

- A fejlesztés szükségessége

A másodrendű töltések jelenleg még nem szorulnak fejlesztésre. Ezek folyamatos fenntartását kellene nagyobb volumenben elvégezni. Ennek akadálya a rendelkezésre álló pénzügyi források korlátossága. A karbantartás elmaradása egyre inkább rekonstrukciós igények növekedését vonja maga után. Legfontosabb feladat lenne a közlekedéssel igénybevett töltésszakaszoknál a töltéskorona magassági kopásának megszüntetése, valamint a hatékony gépi fenntartás lehetőségének a megteremtése.

    - ÁRVÍZVÉDELMI MŰTÁRGYAK

Békés megye árvízvédelmi fővédvonal szakaszain összesen 242 db különböző töltéskeresztezés van. Ebből 9 db a TIKÖVIZIG, 4 db pedig a KÖTI-KÖVIZIG védvonalán. Az idegen (nem vízügyi) kezelésű keresztezések száma összesen 153 db.

A 2009.évi védműszemlék tapasztalata szerint 1 db műtárgy megfigyelendő, 11 db pedig megszüntetendő.

Árvízvédelmi műtárgyaink közül a jelentősebb nyílásmérettel rendelkezők 1-5 éves ciklusidővel részletes műtárgyvizsgálatokra kerülnek. E műtárgyak száma az igazgatóságok fővédvonalain 46 db.

A műtárgyak mindegyikéről általánosságban elmondható, hogy az acélszerkezeti részek (nyomócsövek, elzáró táblák, tokszerkezetek stb.) korróziós károsodásának folyamata – a tervszerű megelőző karbantartás elmaradása miatt- az utóbbi évtizedekben jelentősen felgyorsult.

    - HULLÁMTÉRI VÉDERDŐK

Az erdők helyzete, állapota

A folyók hullámterein az összes töltéshossz 41 %-a (az összes erdőterület mintegy 70%-a) megfelelő állapotú erdő. A maradék 298,7 ha-nyi erdőterület (54,64km töltéshosszon) nem megfelelő minősítése a faállomány nem megfelelő állapotából, tereprendezetlenségéből és vízzel való borítottságából adódik.

| Véd. szakasz | hossza km | Véderdő állapota |
| --- | --- | --- |
|  |  | megfelelő | nem megfelelő | nincs | Szabadon tartandó |
|  |  | km | ha | km | ha | km | km |
|  | 312,66 | 127,53 | 715,76 | 54,64 | 298,70 | 128,86 | 130,49 |

Az invazív amerikai kőris, zöldjuhar, gyalogakác, vadszőlő mára sok helyen teljesen elborította a hullámteret, és szabályos zöldfalat (gátat) képeznek hatalmas tőszámú állományaik. Nem csak embernek, állatnak jelentenek áthatolhatatlan falat, hanem az áramló vizet is megállítják, lelassítják mozgását, szabályosan felduzzasztják a víztömeget. Visszaszorításuk igen nehéz és komoly költséggel járó munka.

Fejlesztési projekt

Invazív fajok irtásására a KEOP-2009-3.1.2 Élőhelyvédelem és – helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be a KÖR-KÖVIZIG. A pozitív elbírálás esetén a megvalósítás 2011 őszén indul. Célkitűzése az invazív fa és cserje-fajok (amerikai kőris, zöld juhar, gyalogakác, vadszőlő) visszaszorítása a véderdők, a töltések és az előterek területén.

A projekt megvalósítás területe a Fehér-Körös, Fekete-Körös, Sebes-Körös, Hortobágy-Berettyó, Hármas-Körös mindkét oldali KÖR-KÖVIZIG kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi töltései, hullámterei, és hullámtéri erdei, valamint a Fekete-Sebes-Körös közti lokalizációs töltés, Mérgesi tározó töltés, Mályvádi tározó töltés, mint másodrendű árvízvédelmi töltések, továbbá a Hosszúfoki főcsatorna mindkét töltése, mint árvízvédelmi lokalizációs védvonal.

  - ÁRVÍZVÉDELMI INFRASTRUKTÚTÁK

    - GÁTŐRHÁZAK

Az őrtelepek állapota

Békés megye árvízvédelmi töltései mellett összesen 42 db gátőrtelep van. Az őrtelepek magasépítményeinél általános problémaként jelentkeznek a karbantartási hiányosságokból eredő fagykárok és tető beázások. A legtöbb őrtelepen a járda- és útburkolatok egy része repedezett, töredezett, néhol megsüllyedt és az épületekre vezeti a csapadékvizet.

Az egyedi, házi vízellátó rendszerről üzemeltetett épületeknél a víz magas vastartalma és keménysége miatt a fűtési és vízszerelvények nehezen működnek, csöpögnek, elhasználódtak, felújításra, cserére szorulnak.

Fejlesztési igények és tervek

A Fekete-Körös menti Malomfoki gátőrtelep szolgálati lakóépületénél a korábbi épületmozgások felerősödtek. A Magyar-Román határmenti belvízvédekezés együttműködés fejlesztése c. projektben szerepel a szolgálati lakás és műszaki-, segédőri pihenő újjáépítése.

A leggyengébb állagú őrtelep a Fekete-Körös balpartján lévő Remetei gátőrtelep. Az épület szerkezetileg elavult, gazdaságos felújítása nem lehetséges, így átépítéssel történő felújítását kellett ütemezni. Az őrtelep újjáépítése és a szertár átfogó felújítása a 2009. évben elindult Fekete-Körös komplex árvízvédelmi fejlesztése c. pályázati projektben szerepel.

Az Ecsegfalvai és Csíkéri gátőrházak szolgálati lakásainak átfogó felújítását el kell végezni, erre azonban – anyagi forrás hiányában - eddig még nem kerülhetett sor.

    - VÉDVONALAK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, ÁRVÍZVÉDELMI UTAK

Megközelítő utak

A védvonalakon lévő gátőrházak- a Hármas-Körös balparton lévő Félhalmi gtp. és a Sebes-Körös jobbparti Folyáséri gtp. – kivételével szilárd burkolatú úton megközelíthetők.A megközelítő utak állapota változó, általánosságban elmondható, hogy közepes, vagy rossz állapotúak, emiatt rekonstrukcióra, felújításra szorulnak:

- Sarkad-Sitkai bekötőút,

- Zsófiamajori bekötőút,

- Peresi bekötőút

- Ezen bekötőutak kezelője nem az Igazgatóság.

Árvízvédelmi utak

Az árvízvédelmi töltések egyes szakaszain burkolt út (vagy stabilizált földút) van, amelyek biztosítják egyrészt az őrtelep megközelíthetőségét másrészt az operatív árvízvédelmi beavatkozásokhoz szükséges védelmi anyagok - minden időjárási körülmények között történő - közúti járművekkel történő beszállíthatóságát.

A töltéskoronán vezetett utak hossza:

I. rendű töltésszakasz:	26,88 km

II. rendű (lokalizációs) töltésszakasz: 3,95 km

Az utak állapota – néhány kiviteltől eltekintve – megfelelő.

Rekonstrukciós igények

Rekonstrukcióra, felújításra szorul:

- Anti gtp. bekötőút

- Hosszúfoki gtp. bekötőút

- Büngösdi gtp. bekötőút

Az utak rekonstrukcióját a fejlesztési projektjeink (Kettős-Körös, Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése) tartalmazzák.

Fejlesztési igények

Az I. rendű árvízvédelmi töltéseken 157,1km kiépített töltés szakasz alkalmas további útburkolat (árvízvédelmi út) építésére.

Fejlesztési projektek

A Fehér-Körös balparti árvízvédelmi út tervdokumentációit Interreg III. A pályázati támogatással 2006 évben elkészítettük. Megvalósítására pályázati terv hiányában még nem kerülhetett sor.

A Fehér-Körös jobbparti Kisdelta tározó megnyitási hely megközelítését és a Mályvádi szükségtározó felső megnyitási hely megközelíthetőségét biztosító tervezett utak építését a szükségtározók KEOP-os pályázatai tartalmazzák.

- NAGYMŰTÁRGYAK

Békés megye területén 4 db nagyműtárgy van, amelyek a következők:

- Gyulai duzzasztómű

- Békési duzzasztómű

- Körösladányi duzzasztómű

- Békésszentandrási vízlépcső

6. sz. ábra

A Gyulai duzzasztómű: 1896-ban épült tűsgátként, az 1996-1998 években rekonstrukció keretében tömlős gáttá átépült. A tömlő cseréje 2009. évben volt. Eredeti funkciója szerint Gyula, Békéscsaba, Békés frissvíz ellátását biztosítja. Jelenleg jól üzemel.

A Békési duzzasztómű 1968-ban épült, rekonstrukciójára 1999-2003 között került sor. Üzeme biztosítja Sarkad, Doboz, Békés frissvíz ellátását, és 5,8 millió m3 tározóterével öntözési, rekreációs célokat is szolgál. Az ökológiai zöld folyosó funkciójának elvárt mértékű megfelelősége érdekében hallépcső építése szükséges.

Jelenleg jól üzemel.

A Körösladányi duzzasztómű 1977-ben épült. 2,3 millió m3 tározó térfogatával öntözési, és rekreációs célokat egyaránt szolgál. Az ökológiai zöld folyosó funkciójának elvárt mértékű megfelelősége érdekében KEOP támogatással hallépcső épül 2010-2011 évben. Mindezek mellett teljeskörű rekonstrukcióra van szükség.

Jelenleg megfelelően üzemel.

A Békésszentandrási vízlépcső 1942 ben épült, rekonstrukciójára  1994-1998 között került sor. 21 millió m3 medertározásával öntözési és rekreációs célokat szolgál. Az ökológiai zöld folyosó funkciójának elvárt mértékű megfelelősége érdekében hallépcső építésére KEOP forrásra pályázatot adtunk be.

Jól üzemel.

A Bökényi duzzasztó és a Hortobágy-Berettyói árvízkapu Békés megyén kívüli műtárgyak.

- FOLYÓSZABÁLYOZÁSI MŰVEK

Meglévő partvédő művek és azok állapota

Békés megye területére esik 146,1 km folyóhossz. A Hármas-Körös 40,79 km hosszban, a Kettős-Körös teljes hosszban 37,26 km, a Sebes-Körös 37,78 km szakasza, a Fekete-Körös alsó 20,49 km szakasza, a Fehér-Körös alsó 9,78 km szakasza, a Berettyó 12,53 km szakasza, a Hortobágy-Berettyó 13,4 km szakasza. A megye területére eső folyóhosszból 28,61 km szabályozott, 14,97 km szabályozást igénylő.

Jelenleg 167 db szabályozási és partvédőmű van a folyóinkon, ezek közül 120 db esik a megye területére.

A szabályozandó és a szabályozott szakaszokon egyaránt szükség van partvédőművek, szabályozási művek építésére, rekonstrukciójára.

7. sz. ábra

Építési és rekonstrukciós igények

A szabályozandó és a szabályozott szakaszokon egyaránt szükség van partvédőművek, szabályozási művek építésére, rekonstrukciójára, a következők szerint:

Hármas-Körös:

Új partvédőmű építése: Zsófiamajori partvédőmű.

Sebes-Körös:

A Sebeséri és a Mérgesi partvédőmű rekonstrukciója.

A Nagytóti szabályozási mű felújítása.

Fekete-Körös

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program

Fekete-Körös komplex árvízvédelmi fejlesztése (FEKETEKOMPLEX) keretében tervezés alatt van:

- Erdőmenti partvédőmű rekonstrukciója.

- Nagysitkai partvédőmű rekonstrukciója.

- Remetei mértékadó vízmérce partvédőmű rekonstrukciója.

- Fekete-Körös bal oldal 6,7-7 km hosszban.

Egy további partvédőmű építése, helyreállítása szükséges. Fekete-Körös jobb oldal 7,7-7,75 km.

Kettős-Körös:

A 2000. évben tönkrement Hosszúfoki III K-11 partvédőmű meghosszabbítása és rekonstrukciója.

- BELVÍZVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK

A terület jellemzése

Békés megye természeti adottságai folytán fokozottan belvízi veszélyeztetettségű, és ez a megállapítás az elmúlt évek belvízi eseményei kapcsán egyaránt áll a mélyártéri és fennsíki területekre, valamint a települések kül- és belterületére.

A megye területi adottságánál fogva három különböző belvízérzékenységi területre tagozódik.

- Lökösháza-Szarvas vonalától É-ra eső területrészek – a Körösök mélyártere – fokozottan belvízérzékenyek,

- A DK-i fekvésű Maros hordalékkúpon az időszakosan magas talajvíz és a helyi nagycsapadékok egybeesése okoz belvízi helyzetet,

- A DNY-i fennsíki jellegű területek (Orosházi löszhát) kevésbé belvízérzékenyek, a rendkívüli csapadékok folytán jelentkezhet komolyabb belvízi probléma.

A megye vízrendezési műveinek kiépítettsége országos átlag feletti, a belvíztározás hatását is figyelembe véve

- a mélyártéri területen 36,5 l/s km2

- a fennsíki területeken 15,0 l/s km2

Békés megye területén 988,2 km km kizárólagos állami tulajdonú csatorna található, csatornasűrűség 0,18 km/km2.

Belvíztározási lehetőség 17,4 millió m3

Az 1980-as években 127000 ha területen (drénezés 44.000 ha) komplex melioráció valósult meg.

A megye országhatár menti helyzetéből adódóan nemzetközi egyezmény keretén belül a belvízrendszereket külföldről átvezetett belvizek is terhelhetik, a Sebes-Fekete-Körös közötti és a Maros jobbparti térségében (13 határt metsző csatornán 14 m3/s vízhozam).

Az elmúlt évek során a vízrendezés területén a kapacitásfejlesztő beruházásokkal szemben a rekonstrukciós jellegű felújítások kerültek előtérbe. Ezt indokolta, hogy a művek névleges teljesítőképességét a jelenlegi gazdaságosnak tekinthető kiépítés szintjén elégségesnek ítélte a szakma, azonban a nagymértékű leromlottság következtében a ténylegesen kihasználható kapacitások esetenként 50 % alatt vannak.

A főművi rekonstrukciókon túl, elsősorban a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása, bővítése terén volt jelentős előrelépés az elmúlt években, önkormányzati beruházások keretében.

  - Szivattyútelepek

Az őszi védműszemlék időpontjában a 140,2 m3/s szivattyútelepi kapacitásból meghibásodás miatt, 7,0 m3/s kieső kapacitás jelentkezett, ami az összes kapacitás 5,0%-a. Ezek a hibák az év eleji belvízvédekezés során kijavításra kerültek, jelenleg a kapacitás 100%-a rendelkezésre áll.

Az ATI-KÖVIZIG Békés megyére eső területén a Nagybánhegyesi közbenső átemelő rongálás miatt üzemképtelen, e telep üzemét szükség esetén hordozható szivattyúk felvonultatásával pótolni tudjuk.

Fejlesztések:

A Fazekaszugi szivattyútelep kapacitásának növelése 1,5 m3/s –ról 3 m3/s-ra. A meglévő 1,5 m3/s kapacitású GANZ szivattyú mellé egy új, szintén 1,5 m3/s vízszállítású szivattyú kerül elhelyezésre épületen kívüli szivattyúaknában. A fejlesztés DAOP pályázaton nyert támogatást, megvalósítása jelenleg folyamatban van.

Pályázat került benyújtásra:

- a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciójára mely tartalmazza a Kernye I. szivattyútelep gépészeti rekonstrukció keretében a szivattyú hajtások korszerűsítését, építmény átalakítását, a Kernye II. telepen kisebb gépészeti felújítás mellett gépi gerebes gazkiszedő műtárgy építését, a Macskás szivattyútelepen az elektromos kapcsolószekrények cseréjét.

- A Magyar-Román határmenti belvízvédekezés együttműködés fejlesztése c.  pályázaton belül a Malomfoki szivattyútelep elektrifikálására. a projekt jelenleg tervezési fázisban van.

Tervezett pályázat:

A nagyzugi szivattyútelep gravitációs kivezetésének kiépítése.

  - Belvízcsatornák

Az őszi védműfelülvizsgálatok alapján a csatornák állapota minősítésre került, a megyében lévő csatornák vízszállító képessége 30-100% közötti. Az összes csatornahossz több mint 40%-ának a vízszállító képessége nem éri el az 50%-ot.

Fejlesztések:

A Fazekaszugi főcsatorna 13,591 km hosszú medrének (teljes hossz) kapacitásnövelése, úgy, hogy a torkolati szakaszon a 3 m3/s vízszállító képesség rendelkezésre álljon. A munka jelenleg folyamatban van.

Pályázat került benyújtásra a Szeghalmi belvízrendszer Kizárólagos állami tulajdonú csatornáinak vízjogi engedélyes szintre történő kotrására összesen 59,563 km hosszban

Szeghalmi főcsatorna: 		3,793 km

Szeghalmi megcsapoló csatorna:	3,354 km

Szeghalmi gyűjtő csatorna:		15,027 km

Szeghalmi övcsatorna:		23,000 km

Ó-Berettyó csatorna: 			14,389 km

Az ATI-KÖVIZIG a "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" keretében a tervezi benyújtani a „Maros menti közös érdekeltségű belvízrendszer fejlesztése” címmel (reg.szám: HURO/0802/106). Tervezett tevékenységek magyar területen:

- Belvízrendszer egységes alaptérképének elkészítése érdekében a főművek geodéziai felmérése;

  - Vízkormányzó műtárgyak

Az őszi védmű felülvizsgálatok alapján a vízkormányzó műtárgyak állapota minősítésre került, a megye területén lévő kizárólagos állami tulajdonú műtárgyak ~60%-ban megfelelőek ~35%-ban felújításra szorulnak a belvízi biztonság megtartásához.

Fejlesztések:

A Fazekaszugi főcsatorna nyomvonalán összesen 15 db műtárgy kerül átépítésre, köztük A torkolati szabályozhatóságon kívül 2db tiltós műtárgy építése szerepel a vízkormányzás érdekében. A munkák jelenleg folyamatban vannak.

Pályázat került benyújtásra a Szeghalmi belvízrendszer főcsatornáin lévő 40 műtárgy karbantartására, felújítására, korszerűsítésére.

Szeghalmi főcsatorna: 	3 db

Szeghalmi megcsapoló csatorna:	3 db

Szeghalmi gyűjtő csatorna:	9 db

Szeghalmi övcsatorna:	15 db

Ó-Berettyó csatorna: 	10 db

Az ATI-KÖVIZIG a "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" keretében a tervezi benyújtani a „Maros menti közös érdekeltségű belvízrendszer fejlesztése” címmel (reg.szám: HURO/0802/106). Tervezett tevékenységek magyar területen:

- Műtárgy építése a Cigánykaéri főcsatornán, négy meglévő műtárgy felújítása (Cigánykaéren, Kutaséren) a vízvisszatartás és vízkormányzás hatékonyságának javítása érdekében;

  - Csatornaőrtelepek

A KÖR-KÖVIZIG működési területén összesen 12 db csatornaőrtelep van, a problémák hasonlóak, mint a gátőrtelepeknél.

- VÍZRAJZI LÉTESÍTMÉNYEK

A vízrajzi létesítmények vízrajzi állomásokból állnak, amelyek alapvetően 4 fajta állomástípusba sorolhatók

8.ábra

A felszíni országos törzsállomások a folyókon elhelyezett és egyes esetekben több mint 100 éves észlelési múlttal rendelkező vízmérce állomásokat jelent, ahol napi folyamatossággal történik észlelés. (9. ábra). Az országos törzshálózaton kívül, üzemi céllal 242 db úgynevezett üzemi törzsállomást is működtetünk, amelyek öntöző- és belvízcsatornák, holtágak műtárgyai környezetében, illetve árvízi célból elhelyezett vízmérce állomásokat jelentenek. Az állomások állapota általánosságban megfelelő, évente az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer keretében ellenőrzött, a folyamatos észlelés feltételei biztosítottak.

A 30 db felszíni vízrajzi törzsállomásból 20 db állomás távjelző berendezésekkel felszerelt, az állomások adatai az Igazgatóság központjából központi vezérlő szoftver segítségével on-line üzemmódban lekérhetők

9. sz. ábra

A felszínközeli és felszínalatti országos törzshálózat állomásai talajvízszint, illetve rétegvízszint észlelő állomásokat (észlelőkutakat) jelentenek. A kutak állapota változó, az alapvető fenntartási költségek biztosítása mellett a működőképesség biztosított.

A hidrometereorológiai állomásokon elsősorban csapadékészlelés folyik napi gyakorisággal. Az állomások állapota megfelelő.

Az állomáshálózat fejlesztése pályázati források igénybevételével történik. A jelenleg folyó legfontosabb ilyen fejlesztések a következők:

- A három határfolyó (Sebes-, Fekete- és Fehér-Körös) határszelvényeiben (Körösszakál, Sarkad-Malomfok és Gyulai duzzasztó felső) lévő távjelző állomások észlelési elemeinek bővítése vízkémiai paraméterekkel (pH, vezetőképesség, oldott oxigén, zavarosság)

- A Fekete-Körösön lévő felszíni vízrajzi állomások építményeinek és eszközeinek korszerűsítése

- Ultrahangos vízhozammérés és távjelzés kialakítása a Mályvádi és a Kis-Delta tározók vízbeeresztő ás vízleeresztő műtárgyai alatt és felett.

- A meglévő távjelző vízmércehálózat továbbfejlesztése új állomásokkal (Sebes-Körös Újiráz, Fokihíd, Berettyó Darvas, Hortobágy-Berettyó Ecsegfalva, Árvízkapu alsó felső)

- Hortobágy-Berettyó Árvízkapu folyamatos vízhozammérésének kialakítása ultrahangos vízhozammérő berendezéssel.

- 17 db felszínközeli törzsállomás távjelző állomássá fejlesztése

- 14 db hidrometeorológiai törzsállomás távjelzővé fejlesztése és illesztése az Országos Meteorológiai Szolgálat által működtetett csapadékradar kalibráló rendszerhez.

- VÍZMINŐSÉGVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK

A Békés megyét érintő folyók mentén az alábbi 9 db kiépített vízminőségi kárelhárítási hely található:

- Fehér-Körös:			  8,050 fkm

- Fekete-Körös, 			14,740 fkm

- Sebes-Körös, 			56,040 fkm

- Hármas-Körös, 			  6,425 fkm

- Hármas-Körös, 			50,450 fkm

- Hármas-Körös, 			63,600 fkm

- Hortobágy-Berettyó, 		  0,650 fkm

- Hortobágy-Berettyó,		22,600 fkm

- Hortobágy-Berettyó,		49,730 fkm

Valamennyi kiépített kárelhárítási hely alkalmas a folyókon levonuló, esetlegesen határon túlról érkező szennyeződések lokalizálására. A helyek állagmegóvása és az eredményes kárelhárítási tevékenység biztosítása érdekében különböző javítási és karbantartási munkák elvégzése indokolt, különösen a Hortobágy-Berettyó, 21+850 tkm szelvényében lévő Csudaballai védelmi helyre vonatkozóan.

- ÖSSZEGZÉS, PROBLÉMÁK

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a vízügyi igazgatósági kezelésben lévő vízgazdálkodási művek összességében ma még alkalmasak feladataik ellátására, azonban sok estben fejlesztésre, rekonstrukcióra szorulnak, illetve folyamatosan problémát jelent a fenntartásra fordítható költségvetési források elégtelen volta.

A fejlesztések megvalósításának szinte kizárólagos módját ma az Európai Unió forrásait felhasználó pályázati konstrukciók jelentik. A pályázati rendszer bonyolultsága túl bürokratizált volta azonban gátolja a fejlesztések gyors és sikeres megvalósítását. Gondot jelent az is, hogy az állami vízgazdálkodási feladatok egyik súlypontját jelentő vízrendezési fejlesztéseket az állami fejlesztési programok nem támogatják, azok megvalósítására csak a regionális operatív programok keretében van lehetőség. Problémának látjuk a fejlesztések fenntarthatóságát is. A pályázatok benyújtásakor csatolni szükséges ugyan a tárca vezetőjének a nyilatkozatát a megvalósuló fejlesztés fenntartási fedezetének biztosítására vonatkozóan, azonban a kiadott igazolások vonzatai nem jelennek meg a következő év költségvetési számaiban.

A rendelkezésre álló fenntartási keretek a műszaki igény szinten szükséges fenntartási munkamennyiség 15-20%-ának elvégzését teszik lehetővé. Emiatt a létesítmények állapota folyamatosan romlik, a belvízcsatornák elhanyagolt állapota miatt a káros vizek elvezetése lassabban és magasabb költségek mellett történik. Ez a megállapítás a külterületi, önkormányzati és társulati művek vonatkozásában is helytálló.

Nagy segítség lenne az igazgatóságok számára, ha az önkormányzati szférához hasonló kondíciókkal juthatnának közmunkás foglalkoztatási lehetőséghez. A közmunkás foglalkoztatással jelentősen csökkenthetők lennének a fenntartási hiányok. Az igazgatóságok az elmúlt években többször bizonyították, hogy hatékony közmunkás foglalkoztatás megvalósítására képesek.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az igazgatóságok a rájuk bízott vízgazdálkodási infrastruktúrát szeretnék a térség érdekében minél magasabb szinten működtetni. A humán erőforrásaik ehhez adottak, azonban a vízgazdálkodás fenntarthatósági feltételeinek a javítása mindenképpen indokolt.

Gyula, 2010. április 19.

Bak Sándor

/igazgató/